江西金利隆橡胶履带有限公司

年产60万条橡胶履带、5万条橡胶三角带

整体搬迁扩建项目竣工环境保护自主验收公示

根据《建设项目环境保护管理条例》和《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》（国环规环评[2017]4号），2018年12月23日我公司组织有关单位代表和专业技术专家对我公司建设的“江西金利隆橡胶履带有限公司年产60万条橡胶履带、5万条橡胶三角带整体搬迁扩建项目”进行了竣工环境保护自主验收（废水、废气部分），并形成了验收意见；2019年1月10日宜春市环境保护局组织有关单位代表和专业技术专家对我公司建设的江西金利隆橡胶履带有限公司年产60万条橡胶履带、5万条橡胶三角带整体搬迁扩建项目固体废弃物及厂界噪声竣工环境保护进行了验收，并形成了验收意见。我公司认真落实环评批复的各项要求，环保措施落实到位，依据验收报告，经验收小组经讨论一致认为我司本期项目满足竣工验收要求，同意通过验收，现予公示。

第一部分：江西金利隆橡胶履带有限公司年产60万条橡胶履带、5万条橡胶三角带整体搬迁扩建项目竣工环境保护自主验收意见（废水、废气部分）

2018年12月23日，江西金利隆橡胶履带有限公司年产60万条橡胶履带、5万条橡胶三角带整体搬迁扩建项目竣工环境保护验收组根据建设单位委托江西省天成检测技术有限公司（以下简称天成公司）编制的《江西金利隆橡胶履带有限公司年产60万条橡胶履带、5万条橡胶三角带整体搬迁扩建项目竣工环境保护自主验收报告》（以下简称《验收报告》），并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号文），严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告书和审批部门审批决定等要求对该项目组织了竣工环境保护自主验收。验收组由建设单位江西金利隆橡胶履带有限公司、报告编制单位天成公司及专家共9人组成，验收组提出本项目竣工环境保护自主验收意见如下：

一、项目建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

本项目选址位于江西省上高县工业园区内，项目所在地四周均为山地，中心经纬度为北纬28°16′4″，东经114°59′12″，总占地面积为266666.7平方米，主要产品工程橡胶履带，设计生产规模为年产60万条工程橡胶履带（5万条橡胶三角带生产线全线停产，不再投入生产运行）。

项目主要建设内容如下：

新建2栋硫化车间，2栋准备车间，2栋成品车间，1栋配料车间，混炼车间，塑炼、翻炼车间，研发中心，传送带车间和质检车间等主体工程；新建原料仓库、成品仓库等储运工程；新建食堂、员工宿舍和办公楼等辅助工程；新建锅炉房、给排水管网、变配电设施、消防设施等公用工程；新建废水处理设施、废气处理设施、噪声处理设施、固废处理设施及地下水保护设施等环保工程。

（二）建设过程及环保审批情况

2015年3月委托宜春市环境保护科学研究所编制完成了《江西金利隆橡胶履带有限公司年产60万条橡胶履带、5万条橡胶三角带整体搬迁扩建项目环境影响报告书》（以下简称《环境影响报告书》）；2015年10月取得宜春市环境保护局批复（宜环评字[2015]171号）；2017年9月，委托紫金道合（江西）环保产业技术研究院有限公司编制完成了《关于《江西金利隆橡胶履带有限公司年产60万条橡胶履带、5万条橡胶三角带整体搬迁扩建项目》非重大变动的变更环境影响说明》，已报上高市环境保护局备案。

项目于2018年6月投入试生产，目前，该项目已实现稳定生产，相关污染治理设施正常运行，根据建设项目环境管理要求，建设单位委托天成公司承担了项目竣工环保验收工作。天成公司于2018年6月派出技术人员对该项目环境保护设施运行情况及环境管理情况进行了全面检查，结合天成公司出具的验收监测报告及建设单位提供的有关资料，编制完成了本项目《验收报告》。

目前，公司未收到该项目环保投诉信息，无环保违法或处罚记录。

（三）投资情况

项目实际总投资100000万元，其中环保实际投资2360万元，占比为2.36%。

（四）验收范围

本次项目验收范围为项目环评批复中年产60万条橡胶履带工程的全部建设内容及相关环保配套设施的整体验收，无分期建设情况（5万条橡胶三角带全线停产，不再投入运行，不在本次验收范围；硫化二车间48台硫化机不在本次验收范围内）。

二、项目变动情况

本项目性质、规模、地点、生产工艺均未发生改变，更改的主要为混炼车间废气、硫化车间废气、芯金车间废气及废水处理处置方式等主要环境保护措施，根据现场环保管理检查及验收期间监测数据，项目的变动未带来环境影响朝不利方向发展，因此，本项目无重大变更情况。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

1、清洗芯金废水：洗芯金废水经磷化废水处理系统处理后回用于清洗用水，不外排；

2、锅炉冷凝水：用于绿化灌溉，不外排；

3、地面清洁废水：厂区地面清洁由扫路车及地面清洗车进行保洁，仅少量车间员工清洁废气产生，少量清洁废水收集后经厂区生活污水处理系统处理进行后续处理。

4、复合催化氧化一体机喷淋废水

复合催化氧化一体机中的喷淋废水经预处理系统处理后循环利用，不外排，少量定排废水收集后经厂区生活污水处理系统处理进行后续处理；

5、生活废水

生活污水经生活污水处理系统处理后达到一级排放标准后由排水沟排入锦江。

（二）废气

1、塑炼、混炼、翻炼废气硫化废气经复合催化氧化一体机处理后分别经1#、2#、3#15m高排气筒排放。

2、硫化废气经复合催化氧化一体机处理后分别经4#、5#、6#、7#15m高排气筒排放。

3、芯金抛丸废气经抛丸机自带的滤芯除尘器处理后经8#15m高排气筒排放；芯金喷涂废气经EPA高效净化一体机处理后经9#15m高排气筒排放。

4、2T燃气锅炉、2.5T燃气锅炉废气分别经10#、11#15m高排气筒高空排放。

5、项目食堂油烟废气经油烟净化系统处理后经12#6m烟囱排放。

（五）其他环境保护设施

1、环境风险防范设施

项目针对液体泄漏、气体泄漏、火灾爆炸等环境风险事件，配备应急设施和装备，制定了环境风险应急预案。

2、规范化排污口

本项目按照国家环保部要求规范了排污口建设，设置了各类排污口标识，并按规范设置了废水、废气永久监测采样口。

3、地下水污染防治设施

项目用水由市政管网提供，不以地下水为水源，因此项目建设不影响地下水位；在生产区、化工原料仓库、污水输送管网、污水处理站、事故应急池、固废暂存场等区域进行防腐、防渗，化工原料库周边设置围堰，一般区域地面硬化等措施，并在厂区设置地下水监测井，定期对地下水进行监测，发现问题后立即启动应急预案，可有效控制厂区内的废水污染物下渗。

四、环境保护设施调试效果

（一）项目主要污染治理设施处理效率

验收监测期间，综合废水处理系统（MBR）化学需氧量处理效率为89%，氨氮处理效率为98%；复合催化氧化一体机废气处理系统非甲烷总烃平均处理效率为89%，EPA高效净化一体机废气处理系统二甲苯处理效率为86%，项目污染治理设施处理效率总体可达到环评设计要求。

（二）污染物排放达标情况

1、废水

验收监测期间，项目综合废水处理后排放口中硫化物最大排放浓度满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中表4一级标准限值要求；pH、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、石油类、总锌最大排放浓度满足《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)表2中直接排放限值的要求。

2、废气

验收监测期间，塑炼废气、混炼废气、翻炼废气、硫化废气中的硫化氢、非甲烷总烃污染物处理后排放浓度满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632—2011）表5标准限值要求；混炼废气、翻炼废气、芯金抛丸废气中的颗粒物污染物处理后排放浓度满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632—2011）表5标准限值要求；芯金喷涂废气中的二甲苯污染物处理后排放浓度满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632—2011）表5标准限值要求；2T锅炉和2.5T锅炉废气中林格曼黑度、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃气锅炉排放浓度限值的要求；食堂油烟废气处理后饮食油烟排放浓度满足《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）中表2标准限值要求。

（三）主要污染物排放总量

项目废气中的二氧化硫、氮氧化物和废水中的化学需氧量、氨氮的年排放总量均满足环评批复中的总量控制指标要求。

（四）环境质量

1、环境空气质量

验收监测期间，项目所在地周边区域环境空气质量的特征因子非甲烷总烃指标满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求；

2、地表水环境质量

废水排入锦江排放口的上游500m、下游500m、下游1000m地表水中的pH、氨氮、化学需氧量、总磷、总氮等污染物监测值满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类水域水质标准限值要求；

3、地下水

关心点新屋下及新厂区内、原搬迁厂区内地下水中的pH、氨氮、高锰酸盐指数指标满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准限值要求。

（五）环境防护距离调查

根据现场调查，项目卫生防护距离100米范围内无新建居民楼、学校、幼儿园、医院等环境敏感建筑物，离项目最近敏感点为拘留所（位于项目南侧，离最近厂界距离200米）。

五、验收结论

验收组通过对项目周围环境、原辅材料、工艺和环保设施运行等情况进行的细致认真检查，审阅了相关验收资料，在充分讨论后认为该项目基本落实了环评及批复文件中的各项环保措施，达到竣工环境保护自主验收的要求，在落实验收组提出的整改意见后，原则同意该项目废水、废气环保设施通过竣工环境保护自主验收。

六、整改意见

1、补充说明原辅材料及设备变化与产品产量对应的合理性；补充监测复合氧化催化氧化一体机废气处理系统二氧化硫排放情况，核实项目二氧化硫排放总量；补充项目总平面布置图及污染治理设施点位图、污染源排放点位图及厂区雨污分流图。

2、完善芯金、混炼、翻炼、硫化工序工艺废气收集处理设施，提高废气收集效率。

3、按环评及批复要求落实2110 m3事故池的工程建设。

4、完善各项环境管理制度档案、台账管理记录，加强现场环境管理工作，避免现场“跑、冒、滴、漏”现象，保持环保设施有效运行，确保各项污染物指标长期稳定达标排放。

第二部分：江西金利隆橡胶履带有限公司年产60万条橡胶履带、5万条橡胶三角带整体搬迁扩建项目噪声及固体废物污染防治设施竣工环境保护验收会意见

2019年1月10日，宜春市环保局遵照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，并严格执行国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、项目环境影响报告书和审批部门审批文件等要求，依照《江西金利隆橡胶履带有限公司年产60万条橡胶履带、5万条橡胶三角带整体搬迁扩建项目竣工环境保护验收报告》等文件，对本项目噪声、固体废物污染防治设施竣工环境保护情况进行验收，参加验收会的有上高县环境保护局、江西省天成检测技术有限公司（验收监测单位）、江西金利隆橡胶履带有限公司（建设单位）等单位代表和会议邀请的专家共10人（名单附后）。

会议期间，与会代表和专家现场检查了工程环保设施的建设、运行情况，听取了建设单位关于项目噪声及固体废物污染防治设施环保“三同时”执行情况的汇报和验收监测单位关于噪声及固体废物污染防治设施竣工环境保护验收监测报告的汇报，经认真讨论和评议，形成噪声及固体废物污染防治措施专家组验收意见如下：

一、项目建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

本项目选址位于江西省上高县工业园区内，项目所在地四周均为山地，中心经纬度为北纬28°16′4″，东经114°59′12″，总占地面积为266666.7平方米，主要产品工程橡胶履带，设计生产规模为年产60万条工程橡胶履带（5万条橡胶三角带生产线全线停产，不再投入生产运行）。

项目主要建设内容如下：

新建2栋硫化车间，2栋准备车间，2栋成品车间，1栋配料车间，混炼车间，塑炼、翻炼车间，研发中心，传送带车间和质检车间等主体工程；新建原料仓库、成品仓库等储运工程；新建食堂、员工宿舍和办公楼等辅助工程；新建锅炉房、给排水管网、变配电设施、消防设施等公用工程；新建废水处理设施、废气处理设施、噪声处理设施、固废处理设施及地下水保护设施等环保工程。

（二）建设过程及环保审批情况

2015年3月委托宜春市环境保护科学研究所编制完成了《江西金利隆橡胶履带有限公司年产60万条橡胶履带、5万条橡胶三角带整体搬迁扩建项目环境影响报告书》（以下简称《环境影响报告书》）；2015年10月取得宜春市环境保护局批复（宜环评字[2015]171号）；2017年9月，委托紫金道合（江西）环保产业技术研究院有限公司编制完成了《关于《江西金利隆橡胶履带有限公司年产60万条橡胶履带、5万条橡胶三角带整体搬迁扩建项目》非重大变动的变更环境影响说明》，已报上高市环境保护局备案。

2018年6月26日，江西金利隆橡胶履带有限公司委托江西省天成检测技术有限公司对该项目进行了验收监测。

项目开工时间：2015年10月。

项目调试运行时间：2018年11月。

排污许可证申领情况：尚未发放排污许可证。

项目立项至调试过程中无环境投诉、违法或处罚记录。

（三）投资情况

项目实际总投资100000万元，其中环保实际投资2360万元，占比为2.36%。

（四）验收范围

本次项目验收范围为项目环评批复中年产60万条橡胶履带工程的全部建设内容及固体废弃物和噪声环保配套设施的整体验收，无分期建设情况（5万条橡胶三角带全线停产，不再投入运行，不在本次验收范围；硫化二车间48台硫化机不在本次验收范围内）。

二、项目变动情况

本项目性质、规模、地点、生产工艺均未发生改变，更改的主要为混炼车间废气、硫化车间废气、芯金车间废气及废水处理处置方式等主要环境保护措施，根据现场环保管理检查及验收期间监测数据，项目的变动未带来环境影响朝不利方向发展，因此，本项目无重大变更情况。

三、环境保护设施建设情况

### （一）噪声

本项目的噪声源项目主要噪声为压机、挤出机、开炼机、空压机、提升机、密炼机、切胶机、液压车、叉车等。目前采取的降噪措施主要有：通过选择振动小、低噪声设备；强烈振动的设备、管道与基础、支架、建筑物及其它设备之间采用柔性连接或支撑等；主要噪声源周围布置对噪声较不敏感的辅助车间、仓库、绿化带及高大建、构筑物；厂界周边设置绿化防护林等措施。

### （二）固（液）体废物

（1）一般工业固体废物

本项目产生的一般固体废弃物主要边角废料、废橡胶、废钢丝、综合废水处理站污泥、磷洗工艺产生的铁盐、生活垃圾、抛丸机收集粉尘、废芯金、废手套和废抹布、油烟净化器分离的油烟。

切割原料时产生的边角废料、废橡胶送橡胶再生厂生产胶粉；钢丝覆胶时产生废钢丝回收利用；综合废水处理站污泥、生活垃圾、油烟净化器分离的油烟由环卫部门统一收集后卫生填埋；废芯金、芯金抛丸除尘灰收集后外售。

（2）危险废物

危险废物主要有复合催化氧化一体机+水处理系统水中焦油HW08（900-21-08）、复合催化氧化一体机+水处理系统收集的废炭黑HW49（900-059-17）、综合污水处理站隔油池油泥HW17（336-039-49）、含油废手套和废抹布（900-041-49）均委托资质的单位处理。

四、噪声和固体废物污染防治设施运行效果

#### （一）噪声

项目厂界噪声监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。

#### （二）固体废物处置与回收利用情况

各类固体废物均能按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)要求进行妥善处置。

五、工程建设对环境的影响

根据监测结果，项目噪声均能达标排放，对周围环境影响较小。

六、验收结论

对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，本项目不存在其中所规定的验收不合格情形。验收组在认真审阅相关技术资料，结合现场踏勘，在充分讨论后认为该项目基本落实了环评及批复文件中的各项目环保措施，在按照意见完善相关的环保及管理措施后，同意该项目噪声及固废污染防治设施通过竣工环境保护自主验收。

七、整改意见

1、进一步加强生产装置和环保设施日常运行维护和管理，严格执行各项环境管理制度，严禁擅自闲置和停用环保治理设施，规范环保设施运行操作和记录台账，防止“跑、冒、滴、漏”，做好各项环保设施的日常维护和管理，确保污染物稳定达标排放。

2、补充本项目的信息公示情况；细化报告中验收监测时的工况。加强危险废物规范化管理，严格执行危险废物转移联单制度；规范环保文件档案管理，补充危险废物转运台账。

第三部分：项目公示基本信息及附件

公示时间：自2019年**月**日至2019年**月**日共20个工作日。

公示期间，对上述内容如有异议，请以书面形式反馈，个人需署真实姓名，单位需加盖公章。

建设单位联系人：***

联系电话：***********

公示地址：（公示网站名称名称及公示网站网址）

附件1：江西金利隆橡胶履带有限公司年产60万条橡胶履带、5万条橡胶三角带整体搬迁扩建项目竣工环境保护自主验收意见（废水、废气部分）（扫描件）（附件上传在公司网站上的链接地址）

附件2：江西金利隆橡胶履带有限公司年产60万条橡胶履带、5万条橡胶三角带整体搬迁扩建项目噪声及固体废物污染防治设施竣工环境保护验收会意见（扫描件）（附件上传在公司网站上的链接地址）

附件3：江西金利隆橡胶履带有限公司年产60万条橡胶履带、5万条橡胶三角带整体搬迁扩建项目竣工环境保护自主验收报告正文及附件（扫描件）（附件上传在公司网站上的链接地址）

附件4：验收意见（废水、废气部分）和噪声及固体废物污染防治设施竣工环境保护验收会意见中整改意见落实情况（扫描件）（附件上传在公司网站上的链接地址）

江西金利隆橡胶履带有限公司（盖章）

2019年**月**日